## Slide 1
第2章
操作系统的结构和硬件支持
操作系统的结构和硬件支持

## Slide 2
操作系统虚拟机
操作系统的组织结构
处理机的特权级
中断技术
RISC-V体系结构和中断
1
操作系统的结构和硬件支持——主要内容

## Slide 3
操作系统虚拟机
操作系统的结构和硬件支持——操作系统虚拟机

## Slide 4
操作系统的结构和硬件支持——操作系统虚拟机
1. 为什么引入虚拟机的概念
  多个用户程序对计算机软、硬资源的共享和竞争，每个用户程序都希望自己是独自使用整个计算机系统，不会考虑其他用户进程的并行。虚拟的概念可以有效的实现资源共享。
  屏蔽不同硬件的差别，提供一致的用户操作接口。
  用户提出的要求是多方面的，需要的功能是丰富的，很多复杂的功能可用软件来完成，扩充硬件的基本功能。

## Slide 5
2
硬件层(裸机)是由CPU、存储器和外部设备等组成，它们构成了所有软件运行的基本物质基础和环境。
配置在裸机上的第一层软件是操作系统。
在裸机上配置了操作系统之后就构成了操作系统虚拟机。
操作系统的结构和硬件支持——操作系统虚拟机
裸机
作
系
统
应
程
序
用
序
程
用
户
操
扩
充
后
机
器
的
操作系统虚拟机
1. 什么是操作系统虚拟机
操作系统虚拟机用数据结构和函数的形式用软件扩展硬件资源，更好的实现资源的并发和共享，方便用户使用。

## Slide 6
2
操作系统的结构和硬件支持——操作系统虚拟机
硬 件
操作系统内核
系 统 库
应用程序
机器指令
系统调用
函数调用

## Slide 7
2. 操作系统虚拟机的指令系统
(1) 裸机原有的硬件指令系统
(2) 操作系统虚拟机扩充的指令系统
操作系统的结构和硬件支持——操作系统虚拟机
  ① 操作命令 (又称命令接口)
    键盘命令
    作业控制语言（shell）
    图形化用户界面（GUI）
  ② 系统功能调用 (又称程序接口)
    系统函数和系统调用

## Slide 8
操作系统的组织结构
操作系统的结构和硬件支持——操作系统的组织结构
操作系统设计呈现出以下特征：
一是复杂程度高，
二是生成周期长，
三是正确性难保证 。
CTSS：32000行
OS/360：百万条指令，4000模块，5000人年
Multics ：千万条指令
Windows 2000 ：3200万行，2500人参与
4

## Slide 9
操作系统的结构和硬件支持——操作系统的组织结构
4
Linux代码量成指数增长

## Slide 10
操作系统的结构和硬件支持——操作系统的组织结构
4
研究操作系统的组织结构有助于我们了解如何设计一个好的系统。
操作系统各个功能模块（进程管理，处理机管理，存储管理，设备管理，文件系统等）如何组织，各个模块之间如何调用。

## Slide 11
操作系统的结构和硬件支持——操作系统的组织结构
4
操作系统组织结构的发展
无序
有序
层次结构
可扩展结构（微内核）
模块化:
模块内部高聚合，模块之间低耦合.
单体结构
模块结构

## Slide 12
5
操作系统的结构和硬件支持——操作系统的结构
  ⅰ 单体结构
1. 操作系统的结构类型
应用软件
其他系统软件
操作系统其他功能
操
作
系
统
内核
内核态

## Slide 13: 单体结构特点：
操作系统是一组函数或过程的集合，这些过程间可以相互调用而不受约束。
优点是：操作系统运行效率高。
缺点是：难以理解，难以维护，难以验证。
单体结构即无结构的操作系统。
AT&T System V和BSD UNIX
6

## Slide 14
5
操作系统的结构和硬件支持——操作系统的结构
  ⅱ 模块结构
操
作
系
统
应用软件
其他系统软件
操作系统其他功能

## Slide 15: 模块化结构特点：
操作系统由多个逻辑上独立的功能模块构成。
各模块之间有良好定义的接口。
模块内部隐藏了实现细节。
各个模块之间可以相互调用。
有利于操作系统的理解和维护。
6

## Slide 16
8
  ⅲ 层次结构
操
作
系
统
应用软件
其他系统软件
操作系统其他功能
内核
操作系统的结构和硬件支持——操作系统的结构

## Slide 17
12
操作系统的层次结构
操作系统层次结构示意图
操作系统的结构和硬件支持——操作系统的结构
裸 机
初级中断处理
进程控制
进程通信
处理机分派
存 储 管 理
I/O 处 理
文 件 存 取
资源分配与调度
硬件层
系统核
其他功能
层次式结构是把操作系统划分为内核和若干功能模块；
核心层是硬件提供的基础功能；
其他功能模块按调用次序排列成若干层次；
各层之间只能是单向依赖或单向调用关系；

## Slide 18: 层次结构的特点：
优点：
  系统结构清晰，不构成循环。
  整体问题局部化，系统的正确性可通过各层正确性来保证。
  增加、修改或替换层次不影响其他层次，有利于系统的维护和扩充。
缺点：
  限制过于严格：各层单向依赖，
  过于最求形式，反而会更复杂，效率低。
  不现实，只是一种指导原则
13

## Slide 19
8
  ⅳ可扩展内核结构（微内核）
内核
操
作
系
统
应用软件
其他系统软件
基础核心
操作系统其他功能
操作系统的结构和硬件支持——操作系统的结构

## Slide 20: 可扩展内核结构/微内核结构特点：
把操作系统内核分为基础核心和其他核心功能两部分。
基础核心只包括必需的最基本的功能集合（处理器管理，低级存储器管理，中断处理，进程间通信）
操作系统的其他功能通过运行在核外的服务进程来实现（Client/Server方式）
服务进程：文件系统、设备驱动、网络协议栈、图形系统、各种虚拟资源管理、...
优点： “灵活性”、“易维护性”和“可扩充性”（稳定，易于维护，服务进程便于定制）。
9

## Slide 21: 缺点：效率非常低
操作系统以客户/服务器形式为用户程序服务：
  内核把用户请求传给服务器
  服务器进程执行用户请求
  内核把请求结果返回给用户程序
系统效率受到影响
  消息发送拷贝
  处理器状态切换
  虚拟内存切换
10

## Slide 22: 缺点：效率非常低
10
应
用
程
序
文件
系统
服务
块设备和
磁盘设备
驱动
USB驱动
PCI驱动
write ( )
read ( )
操作系统微内核
进程间通讯( IPC )
1、处理器状态的切换
2、进程上下文环境切换
（寄存器，内存空间）
3、cache

## Slide 23: 可扩展内核结构/微内核结构
卡耐基梅隆大学研制的Mach OS （最有代表性，1985年启动，1994年Mach 3.0）
iOS
L4，seL4
Quantum Software Systems公司的QNX
HarmonyOS Next 鸿蒙微内核
9

## Slide 24
14
3. 实例操作系统的结构
(1) UNIX操作系统的结构
UNIX操作系统结构示意图
操作系统的结构和硬件支持——操作系统的结构
  ① UNIX核心层
    处理机管理
    存储管理
    设备管理
    文件系统
  ② UNIX实用层
    实用程序 —— 编辑程序、调试程序、系统状态监控、文件管理等实用程序
    存储管理软件工具 ——源代码控制程序SCCS、文档准备程序包等

## Slide 25
(2) Linux系统的核心结构
操作系统的结构和硬件支持——操作系统的结构
    模块化：大模块、小模块；
    局部的层次化；
    微内核的趋势；

## Slide 27
Windows NT/2000/XP系统结构的设计目标：
1）可扩充性：
2）可移植性：
3）可靠性与坚固性：
4）兼容性：
5）高性能：
(3) Windows操作系统的结构
16

## Slide 28
采用基于对象技术，提出了一种C/S系统结构，该结构在纯微内核结构的基础上做了扩展，融合了层次式结构和纯微内核结构的特点。
对操作系统性能影响很大的组件放在内核下运行，其他功能则在内核外实现。
主要优点是模块化程度高、灵活性大、便于维护、系统性能好。
17

## Slide 29
系统进程
服务进程
应用程序
环境子系统
子系统动态链接库
用户态
核心态
执行体
核心 设备驱动程序
硬件抽象层
图形
引擎
Windows XP客户/服务器结构简框
18

## Slide 30
系统线程
NTDLL.DLL
Service.exe
RPC
Spooler
事件日志
服务进程
任务管理器
IE浏览器
用户程序
子系统DLL
应用程序
POSIX
OS2
WIN32
环境子系统
服务管理器
安全验证
Win登录
会话管理器
系统进程
核
心
态
用
户
态
Win32 User
GDI
图形驱动器
硬件抽象层(HAL)
设备驱动程序
内核
对象管理器
核心态可调用接口(执行程序API)
系统服务调度进程
I/O
管理器
文件缓存管理
进程线 程管理
安全访问监视
虚存
管理
局部过
程调用
注册表配
置管理器
电源
管理器
即插即用管理
硬件接口（总线、I/O、时钟、计时器、中断、DMA、CACHE控制器）
Windows XP 客户/服务器结构
19

## Slide 31: (4)Android架构
20

## Slide 32: Android架构
最底层是Linux Kernel在移动平台的一个移植，它隐藏了硬件、网络等相关的细节，为上层提供了一个相对纯洁的统一接口。
靠上一层，是一些核心的和扩展的类库，它们都是原生的C++实现。在这一层，你可以看到很多熟悉的面孔，开源的力量与贡献由此可见。如果，该层类库需要被上层函数调用，就必须要通过JNI的导出相应的接口函数，否则就只能在层次内部自个调用。
21

## Slide 33: Android架构
再往上，首先是框架层，这里包含所有开发所用的SDK类库，另外还有一些未公开接口的类库和实现，它们是整个Android平台核心机制的体现。
在最上面，就是应用层了，系统的一些应用和第三方开发的所有应用都是位于这个层次上，总是基于SDK来实现。
23

## Slide 34: HarmonyOS NEXT 鸿蒙微内核
鸿蒙内核包含一个核心内核 + 一系列高权限的特权服务
鸿蒙内核之上可以运行复杂应用框架，比如AOSP，OpenHarmony
性能和安全性超越Linux同类设备
鸿蒙内核有9万行核心代码，基于C语言的受限子集实现，100%自研。鸿蒙系统的所有服务版本超过100万行代码。
鸿蒙系统可以根据针对各种场景指定的详细配置组装OS服务
微内核的可靠性、安全性和扩展性由于宏内核。
微内核的挑战：
  兼容性，生态系统，重用已有的软件
  性能
23

## Slide 35: HarmonyOS NEXT 鸿蒙微内核
23

## Slide 36: HarmonyOS NEXT 鸿蒙微内核
最大限度的提高和Linux系统的兼容性。
  完全兼容Linux API/ABI，可以重用Linux应用软件（不仅仅是只兼容POSIX标准）。
  提供Linux驱动容器（LDC），LDC通过修改开源Linux内核代码，作为用户空间运行时来运行未修改的Linux驱动程序，包括未开源的二进制驱动程序。（驱动数量需求快速增长，车辆和手机要求超过700个驱动，重写估计需要5000人一年的工作量）（目前支持Linux内核驱动4.4、4.19、5.10版本）
  对于性能关键的Linux驱动程序（相机，闪存存储），在本地驱动层创建孪生驱动程序（twin drivers），接收设备信息和操作命令，降低性能开销。
优化同步IPC调用过程，减少IPC往返调用次数。
实现灵活的系统服务组合，紧密耦合可信服务，降低隔离IPC开销
灵活使用共享内存，实现内核对象所在内存页面的共享，服务进程可以直接访问内核对象。
23

## Slide 37
2
操作系统的结构和硬件支持
硬 件
操作系统内核
系 统 库
应用程序
机器指令
系统调用
函数调用
要实现操作系统虚拟机及相关虚拟技术：
  CPU调度和分配
    分时技术，时间片，
    虚拟cpu，独占
  内存管理（空间）
    虚拟存储技术
    虚拟地址空间，独占
    虚拟地址－－物理地址
  设备管理
    虚拟设备（输入、输出）
    共享和分时
硬件必须要有那些支持？

## Slide 38
处理机的特权级
和中断
操作系统的结构和硬件支持——处理机的特权级

## Slide 39
24
管理程序 用户程序
管理系统资源 使用资源，提出申请
控制程序运行 被控制
区分处理机状态的目的：保护操作系统
操作系统的结构和硬件支持——处理机的特权级
1. 为什么要区分处理机的状态
系统中两类程序的职责和区别
处理机的态(模式)，又称为处理机的特权级，是中央处理机的工作状态。当前处理机正在执行哪类程序，决定处理机的态。
(1) 什么是处理机的态
2. 处理机的状态及分类

## Slide 40
25
① 管态 (Supervisor mode)（系统态）
操作系统的管理程序执行时机器所处的状态，又称处理机的特权级。在此状态下处理机可使用全部指令(包括一组特权指令)；使用全部系统资源(包括整个存储区域)。
② 用户态(User mode)（目态）
用户程序执行时机器所处的状态称为用户态。在此状态下禁止使用特权指令，不能直接取用资源与改变机器状态，并且只允许用户程序访问自己的存储区域。
(2) 处理机状态（至少需要区分两种状态）
操作系统的结构和硬件支持——处理机的特权级

## Slide 41
为了区分处理机的工作状态，需要有硬件支持，在计算机特定寄存器中设置一个系统状态位，1bit可以区分两态。若用户程序执行时超出了权限，都将产生中断(程序性中断或保护性中断)，系统由用户态转为管态，操作系统得到CPU控制权，来处理这一非法事件。
26
操作系统的结构和硬件支持——处理机的特权级
管态 用户态
操作系统的程序执行 用户程序执行
使用全部指令 禁止使用特权指令
使用全部系统资源 只允许用户程序
(包括整个存储区域) 访问自己的存储区域

## Slide 42: 处理器特权级的标识：
80386保护模式:CS段选择字低2位（CPL）
  00 -> system 11 -> user
  01, 10
arm:CPSR状态寄存器中的低5位：M[4:0]
  10000 -> user
  10001 -> FIQ 10010->IRQ
  10011 -> supervisor
  10111 -> abort
  11011 -> undefined
  11111 -> system
27

## Slide 43
涉及外部设备的输入/输出指令，允许/禁止中断；
修改特殊寄存器的指令；
改变机器状态的指令；
26
(3) 处理机的特权指令
操作系统的结构和硬件支持——处理机的特权级

## Slide 44: 处理器状态切换：
用户态转到核态
  用户程序要求操作系统提供服务，执行系统功能调用；(中断或系统调用指令)
  用户程序运行时，偶然发生一次硬件中断；
  用户程序产生错误；(程序性中断)
  用户程序企图执行特权指令；（处理同上一条）
核态转到用户态
  中断返回（这条指令本身也是特权指令）
29

## Slide 45
中断及其处理
操作系统的结构和硬件支持——中断及其处理

## Slide 46
31
操作系统的结构和硬件支持——中断及其处理
所谓中断是指某个事件 (例如电源掉电、计算异常或I/O传输结束等) 发生时，
系统中止现行程序的运行、引出处理事件程序对该事件进行处理，
处理完毕后返回断点继续执行的过程。
继续执行
中断进入
中断
返回
中断信号
正在执行
的程序
中断处
理程序
中断概念示意图
1. 中断概念

## Slide 47
32
2. 中断类型
(1) 按中断功能分类
① 输入输出中断 I/O传输结束或出错中断
② 外中断 时钟中断、操作员控制台中断、多核通信等
③ 机器故障中断 电源故障、主存取指令错等
④ 程序性中断 计算异常、用户态下用核态指令、非法操作
⑤ 访管中断 对操作系统提出某种需求时所发出的中断（系统调用中断）
操作系统的结构和硬件支持——中断及其处理

## Slide 48
33
(2) 按中断方式分类
  ① 强迫性中断
  不是正在运行的程序所期待的中断。（用户程序不可控）
    如：输入输出中断、外中断、机器故障中断、程序性中断
  ② 自愿中断
  是运行程序所期待的事件。
  如：访管中断
操作系统的结构和硬件支持——中断及其处理

## Slide 49
34
  ① 中断 由处理机外部事件引起的中断
  ② 俘获 由处理机内部事件引起的中断（又叫异常）
  ③ 中断与俘获的例子
...
trap
指令
浮点
溢出
地址
越界
非法
指令
exit
fork
read
...
clock
时钟
rk
磁盘
tty
终端
...
中断与俘获
中断
俘获
中断与俘获示意图
(3) 按中断来源分类
操作系统的结构和硬件支持——中断及其处理

## Slide 50
35
继续执行
中断进入
中断
返回
中断信号
正在执行
的程序
中断处
理程序
中断概念示意图
3. 中断过程
操作系统的结构和硬件支持——中断及其处理
所有计算机系统都采用硬件和软件结合的方法实现中断处理。
  硬件自动完成中断进入；
  软件完成中断处理；
  软件执行中断返回；

## Slide 51
35
3. 中断进入 (中断响应)
操作系统的结构和硬件支持——中断及其处理
中断响应是当中央处理机发现已有中断请求时，中止现行程序执行，并自动进入中断处理程序的过程。
指令计数器
系统
堆栈
中断
向量表
处理机状态寄存器
继续执行
中断进入
中断
返回
中断信号
正在执行
的程序
中断处
理程序
(1) 中断响应所需的硬件支持
中断响应所需的硬件支持

## Slide 52
  指令地址、指令执行情况、处理机状态、应屏蔽的中断等。
  ⅰ x86 PC 机 程序状态字内容 CS:IP 指令地址
FLAGS 标志寄存器
  ⅱ arm处理器 程序状态字内容 R15 指令计数器
  CPSR 处理器状态寄存器
(2) 程序状态字
  ① 定义
  反映指令执行时机器所处的现行状态。重要，放在特定的寄存器中(PC：指令计数器；PS：处理器状态寄存器)
  ② 内容
  ③ 程序状态字的例子
操作系统的结构和硬件支持——中断及其处理

## Slide 53: (3) 中断向量表
1. 什么是向量中断
  当中断发生时，由中断源自己引导处理机进入中断服务程序的中断过程称为向量中断。
2. 中断向量
  每个中断类型都有自己的中断向量，包含：
  中断服务程序的入口地址。
3.中断向量表
  主存中用于存放中断向量服务地址的一组存储单元组成的表。

## Slide 54
x86 PC中所有256个中断的中断向量放在一张表上称为中断向量表，它在内存区中占有最低阶1k字节(地址00000H～003FFH)。
IP
IP
IP
00000
00001
00002
00003
00004
00005
00006
00007
003FC
003FD
003FE
003FF
CS
CS
CS
43

## Slide 55
arm处理器的中断向量表：
43

## Slide 56
40
  ① 保留程序断点及处理机
  有关信息
  ② 自动转入相应的中断处
  理程序执行
中断处理程序的PC
中断处理程序的PS
中断向量表
PC
PS
PC
PS
堆栈
堆栈栈
顶指针
(4)
(1)
(2)
(3)
中断响应过程示意图
(4) 中断响应过程
操作系统的结构和硬件支持——中断及其处理

## Slide 57
41
当硬件完成了中断进入过程后，由相应的中断处理程序得到
控制权，进入了软件的中断处理过程。
软件的中断处理过程如图所示。
保留被中断程序的现场
进入相应的中断服务例程
恢复被中断程序的现场
中断
返回
中断进入
k+0
现行程序
k+1
软件中断处理过程示意图
4. 软件中断处理
操作系统的结构和硬件支持——中断及其处理

## Slide 58
  （除了PC和PS，几乎其他所有的寄存器）
(1) 保护现场和恢复现场
  ① 现场：中断返回时能确保程序继续运行的有关信息。
操作系统的结构和硬件支持——中断及其处理
  当中断发生时，必须立即把现场信息保存在主存中，这一
  工作称之为保护现场。
  ② 保护现场
  程序重新运行之前，把保留的该程序现场信息从主存中送
  至相应的指令计数器、通用寄存器或一些特殊的寄存器中。
  完成这些工作称为恢复现场。
  ③ 恢复现场

## Slide 59
(2) 中断处理
  硬件故障中断的处理
  程序性中断的处理
  外部中断事件的处理
  外部设备中断的处理
操作系统的结构和硬件支持——中断及其处理
中断是操作系统的基础，是实现并发的根本措施。
中断是程序得以运行的直接或间接的“向导”，是程序被激活的驱动源，只有透彻了解中断的机理，才能深刻体会操作系统的内在结构。

## Slide 60
一般操作系统(包括Linux)对中断的支持：
1、至少支持两个特权级别，Linux系统使用两个级别:
  特权级0 —— 核态 (内核模式)
  特权级3 —— 用户态 (用户模式)
  2、中断处理一般分为两部分(上半部和下半部)
  上半部(top half)是中断响应后必须立即处理的工作，是中断处理中有严格时间限制的工作，是关键而紧迫的部分。上半部的工作是不可被打断的，即在屏蔽所有中断的情况下进行的。例：与硬件设备应答或使硬件复位的工作。
  下半部(bottom half)是那些可以稍后完成的工作，下半部的执行是可以打断的，即是在开中断的情况下执行。原则上将更多的处理工作向后推迟到下半部执行。
Linux系统—— Linux系统的特权级与中断处理

## Slide 61
什么是操作系统虚拟机
操作系统的结构
区分处理机的态的目的
管态、用户态，二者的区别
中断的定义、类型
中断响应的定义、实质、所需的硬件支持
软件中断处理过程
操作系统的结构和硬件支持——小结
小结