## Slide 1: 第三章 程序的转换及机器级表示

## Slide 2: 主要内容
3.1 程序转换概述
3.2 IA-32指令系统概述
3.3 IA-32常用指令类型及其操作
3.4 C语言的机器级表示
3.5 复杂数据类型的分配和访问
3.6 越界访问和缓冲区攻击

## Slide 10
(2)无符号扩展传送指令
说明：
可以指明操作数类型，具体指令可以是movzbw、movzbl、movzwl
OPS 不能为立即数；
OPD 必须是寄存器;
源操作数的位数必小于目的操作数的位数。

## Slide 11
(3)示例
例：
mov $0xe3, %bl
movsx %bl, %ebx
(EBX) = ? 0xFFFFFFE3
若将最后一条指令换成
movzx %bl, %ebx
(EBX) = ? 0x000000E3

## Slide 12
(3)示例
例：
byte0: .byte 0xa8
mov byte0, %bl
movsx %bl, %ecx # ERROR
movsx byte0, %bl # ERROR

## Slide 13
4.地址传送指令
格式：LEA OPS, OPD
功能：OPS的偏移地址 → OPD。
如：leal buf, %eax
等价于：movl $buf, %eax
注意：OPD必须为寄存器。
等价于MOV $OPS, OPD。

## Slide 14
二、算术运算指令
算术指令包括：加、减、乘、除及符号扩展指令
指令的共同特点：对SF、OF、ZF、CF、AF等标志有影响
运算原则：有符号数在机内均用补码表示，最高位为符号位，计算机在运算时，不单独处理符号，而是将符号作为数值一起参加运算。

## Slide 15
1.加法指令
ADD OPS, OPD
功能：（OPS）+（OPD）→OPD
INC OPD
功能：（OPD）+1→OPD
注意：OPD不能是立即数。

## Slide 16
2.减法指令
SUB OPS, OPD
功能：（OPD）-（OPS）→OPD
DEC OPD
功能：（OPD）- 1→OPD
NEG OPD
功能：（OPD）反+ 1→OPD。（求补）
CMP OPD, OPS
功能：（OPD）-（OPS），不回送结果，只影响标志。

## Slide 17
2.减法指令
注意：如果是进行加、减运算，对有符号数，当OF=0时，运算结果正确；对无符号数，当CF=0时，结果正确。

## Slide 18
2.减法指令
例：求（AX）的绝对值。
  cmp $0, %ax
  jge exit ; AX ≥ 0时，跳到exit
  neg %ax
  …
  exit:
  …

## Slide 19
3.乘法指令
(1)单操作数乘法指令
有符号乘法：IMUL OPS；
无符号乘法：MUL OPS；
被乘数隐含在EAX/AX/AL中。是字乘法还是字节乘法，由OPS决定。

## Slide 20
(1)单操作数乘法指令

## Slide 21
(1)单操作数乘法指令
如：
  mov $0x50, %ax
  mov $-0x10, %bx
  imul %bx
  结果：DX= FFFFH，AX= FB00H。

## Slide 22
(1)单操作数乘法指令
注意：
目的操作数必须是AX（字乘法是AX，字节是AL）。
OPS不能是立即数。
除了对CF和OF有影响外，对其它标志的改变无意义。
若MUL运算后，（AH）或（DX）为0，则CF、OF均为0；否则CF、OF均为1。
对IMUL来说，若乘积的高一半是底一半的符号扩展，则CF、OF=0；否则CF、OF=1。

## Slide 23
(2)双操作数乘法指令
格式：IMUL OPS, OPD
功能：（OPS）*（OPD）→ OPD
注意：
目的操作数必须是16/32位寄存器
源操作数可以是立即数。
目的操作数和源操作数必须类型一致

## Slide 24
(3)三操作数乘法指令
格式：IMUL n, OPS, OPD
功能：（OPS）* n→ OPD
注意：
目的操作数必须是16/32位寄存器
源操作数不能是立即数。
目的操作数和源操作数必须类型一致

## Slide 25
4.符号扩展指令
同乘法一样，除法也有字和字节之分。如果是字除法，被除数也要求是双精度数。从单精度数到双精度数，涉及到符号扩展的问题。
补码的符号位扩展：8位补码（-1）= FFH，16位补码（-1）= FFFFH。

## Slide 100
1.两种结构形式
结构特点：运行方向是向前的，条件确定，只能执行分支中的一个。

## Slide 101
2.程序设计方法
程序分支一般用条件转移指令产生，不同条件是通过EFLAGS的标志状态反映出来。
注：转移指令不影标志状态。

## Slide 102
2.程序设计方法
例：
比较数组BUF中的三个16位补码，若三个数都不相等则显示0，有两个相等则显示1，都相等则显示2。
分析：假定三个数为a、b、c，D为比较结果。我们可以画出流程图：

## Slide 103
2.程序设计方法

## Slide 104
cmp buf + 4, %ax
jnz l3
l2:
inc %dl
l3:
add $0x30, %dl ; DL变为ASCII码
mov %dl, r1
mov $4, %eax ; 输出结果
mov $1, %ebx
mov $r1, %ecx
mov $2, %edx
int $0x80
mov $1, %eax
mov $0, %ebx
int $0x80
2.程序设计方法
# 3_number.s
.section .data
buf: .word 12, 12, 12
r1: .byte 0, '\n'
.section .text
.global _start
_start:
mov $0, %dl
mov buf, %ax
cmp buf + 2, %ax
jnz l1
inc %dl
l1:
mov buf + 2, %bx
cmp buf + 4, %bx
jz l2

## Slide 105
分支程序设计应注意
选择合适的转移指令
如：
cmp $1, %ax
jl label_1
JL为有符号转移指令，（AX）＜1则转移。若JL换为JB，则为无符号转移指令，该转移的反而不转移。

## Slide 106
分支程序设计应注意
为每个分支安排出口
如：实现（AL）≥0，′+′→DL；
（AL）＜0，′-′→DL；
cmp $0, %al
jge label_1
mov ‘-‘, %dl
jmp exit
label_1:
mov ‘+’, %dl
exit:
…

## Slide 107
分支程序设计应注意
按流程图编程
分支先后次序应尽量与问题提出的先后次序一致。
假定各种输入，调试分支程序。

## Slide 108
六、循环
1.循环程序的结构
循环程序有两种结构形式：

## Slide 109
1.循环程序的结构
上述两种结构的循环程序，由三个部分组成：
设置循环的初始状态
置循环次数计数值以及循环体正常运行的初始状态值。
循环体
由循环的工作部分和修改部分组成。其中，工作部分完成程序功能；修改部分保证循环时，参加执行运行的信息发生规律性变化。
循环控制部分
保证循环程序按规定的次数或特定条件正常循环。

## Slide 110
2.循环控制方法
(1)计数控制
特点：用于循环次数已知的情况。
a) 正计数法
特点：计数值开始为0，每次循环加1，直到加到n为止。

## Slide 111
a) 正计数法
例：
mov $0, %ecx ; 初始化
…
label_1:
… ; 循环体
inc %ecx ; 控制部分
cmp n, %ecx
jne label_1
…

## Slide 112
b) 倒计数法
例：
mov n, %ecx ; 初始化
…
label_1:
… ; 循环体
dec %ecx ; 控制部分
jnz label_1
…
注：其中dec %ecx; jnz label_1可以用指令loop label1代替

## Slide 113
b) 倒计数法
例：
mov -n, %ecx ; 初始化
…
label_1:
… ; 循环体
inc %ecx ; 控制部分
jnz label_1
…

## Slide 114
(2)条件控制
特点：循环次数事先不知道。
例：
求AX中1的个数。
一般方法，逐位比较。

## Slide 115
(2)条件控制
一般方法，逐位比较。
# 1_count.s
…
mov $0, %bl ; BL中存放1的个数
mov $16, %cl
label_1:
sal $1, %ax ; 算数左移，b15 -> CF
jnc label_2
inc %bl ; 若CF = 1, BL + 1 -> BL
label_2:
dec %cl
jnz label_1
上述方法必须循环16次。

## Slide 116
(2)条件控制
第二种方法不用循环16次就可以求得1的个数。
…
mov $0, %cl ; CL中存放1的个数
label_1:
and %ax, %ax ; 产生条件
jz exit
sal $1, %ax ; 算术左移，b15 -> CF
jnc label_1
inc %cl ; 若CF = 1, CL + 1 -> CL
jmp label_1
exit:
…

## Slide 117
(3)循环转移指令
a) LOOP 标号
功能：(CX / ECX) −1 → CX / ECX
若（CX / ECX)不为0，则转标号处执行。
基本等价于： DEC CX / ECX
JNZ 标号
注意：LOOP指令对标志位无影响!

## Slide 118
b) LOOPE / LOOPZ 标号
功能：(CX / ECX) −1 → CX / ECX
若（CX / ECX)不为0，且ZF=1，则转标号处执行。
注意：等于或为0循环转移指令，本指令对标志位无影响。

## Slide 119
b) LOOPE / LOOPZ 标号
例：
mov $10, %cx
mov $buf – 1, %bx
label_1:
inc %bx
cmpb $0, (%bx)
loope label_1

## Slide 120
c) LOOPNE/LOOPNZ 标号
功能：(CX / ECX) −1 → CX / ECX
若CX / ECX)≠0，且ZF=0，则转标号处执行

## Slide 121
d) JCXZ 标号 / JECXZ 标号
功能：若（CX / ECX)为0，则转标号处执行。
先判断，后执行循环体时，可用此语句，标号为循环结束处

## Slide 122
3.循环程序设计
(1)单重循环程序设计
特点：循环体内不再包含循环结构。
设计：
构思好算法
用C或者伪代码表达算法思想
理清算法和变量空间分配
分配好寄存器的用途，建立与变量的对应关系
按循环语句的执行过程，写出汇编语言程序

## Slide 123
a) 循环次数已知
对于循环次数已知的情况，通常采用计数控制方法实现循环。
例：将BUF中定义的16位二进制数用十六进制数的形式显示在屏幕上。
分析：16位二进制数，每4位一组在屏幕上显示。用循环结构可以完成，每一个循环显示一个十六进制数，因此，循环次数已知，为4。循环中包含十六进制数与ASCII码字符的转换。

## Slide 124
a) 循环次数已知
例：流程图

## Slide 125
a) 循环次数已知
# AL, 用作ASCII字符转化
# BX, 用作循环移位
# CH, 用作循环计数
# EDI, 用作输出串变址
.section .data
buf1: .word 0x1234
buf2: .byte 0, 0, 0, 0, '\n'
.section .text
.global _start
_start:
mov buf1, %bx
mov $4, %ch
mov $0, %edi
loop1:
rol $4, %bx
mov %bl, %al
and $0xf, %al
  add $0x30, %al
  cmp $0x3a, %al
jl out1
add $7, %al
out1:
mov %al, buf2(%edi)
inc %edi
dec %ch
jnz loop1
mov $4, %eax
mov $1, %ebx
mov $buf2, %ecx
mov $5, %edx
int $0x80
mov $1, %eax
mov $0, %ebx
int $0x80

## Slide 126
b) 最大循环次数未知
特点：用条件来控制循环。
例：将字变量Y中1的个数存入COUNT单元中。
分析：用移位的方法，将每位数移到最高位，如果Y=0就结束；如果为负数，则表示最高位为1。

## Slide 127
b) 最大循环次数未知
例：流程图

## Slide 128
b) 最大循环次数未知
# CX, 1的个数计数
# AX, 用作循环移位
.section .data
y: .word 0x55
count: .word 0
.section .text
.global _start
_start:
mov $0, %cx
mov y, %ax
loop2:
test $0xffff, %ax
jz exit
jns loop1
inc %cx
loop1:
shl $1, %ax
jmp loop2
exit:
mov %cx, count
mov $1, %eax
mov $0, %ebx
int $0x80

## Slide 129
七、子程序
1.堆栈
(1)基本概念
a) 定义：主存中的一片数据存贮区
b) 用途：程序中经常用到子程序或处理中断，此时，主程序需要把子程序或中断程序将用到的寄存器内容保护起来，以便子程序或中断返回后，主程序能够从调用点或中断点处继续执行。

## Slide 130
(1)基本概念
c) 概念：
压入：数据进栈
弹出：数据出栈
栈底：堆栈的固定端
栈顶：栈指针指示的最后存入数据的单元
存取原则：先进后出。

## Slide 131
(1)基本概念
例 ：

## Slide 132
(1)基本概念
注意：
一端固定，一端活动
存取“先进后出”
操作单元大于字单元
ESP栈顶指针
ESP由高地址向低地址移动

## Slide 133
(2)堆栈指令
a) 进栈指令
格式：PUSH OPS
OPS：寄存器、段寄存器、存储器
功能：将OPS的字数据压入堆栈。
进栈活动：
SP - 2 → SP
OPS → (%SP)

## Slide 134
(2)堆栈指令
b) 出栈指令
POP OPD
OPD：寄存器、段寄存器（除CS）、存储器
功能：将栈顶元素弹出到某一寄存器OPD。
出栈活动：
(%SP) → OPD
SP + 2 → SP

## Slide 135
(2)堆栈指令
例：假定 AX=1234H，BX=5678H，CX=9ABCH
执行：
push %ax
push %bx
push %cx
pop %dx
pop %ax

## Slide 136
(2)堆栈指令
例：假定 AX=1234H，BX=5678H，CX=9ABCH
执行：
push %ax
push %bx
push %cx
pop %dx
pop %ax
结果：
DX=0x9ABC
AX=0x5678
BX=0x5678
CX=0x9ABC

## Slide 137
(2)堆栈指令
c) 8个寄存器进出栈指令
格式：PUSHA
功能：将8个16位寄存器按AX、CX、DX、BX、SP、BP、SI、DI顺序入栈
格式：POPA
功能：将8个16位寄存器按相反顺序出栈

## Slide 138
c) 8个寄存器进出栈指令
格式：PUSHAD
功能：将8个32位寄存器按EAX、ECX、EDX、EBX、ESP、EBP、ESI、EDI顺序入栈
格式：POPAD
功能：将8个32位寄存器按相反顺序出栈

## Slide 139
2.子程序
(1)基本概念
a) 概念：
一个程序中常常有类似的程序段，这些程序段的功能和结构相同，只是某些变量的赋值不同。可以把这些程序段写成具有独立功能的模块的形式，以便需要时调用它。这些模块称为子程序。

## Slide 140
(1)基本概念
b) 子程序按实现者分类：
用户自定义子程序
系统子程序：作为系统软件的一部分供用户调用。

## Slide 141
(1)基本概念
c) 子程序的优点：
程序模块化
将复杂程序划分为若干相对独立的模块，便于分工合作与管理
避免重复劳动
通过建立子程序库，提供标准子程序供多个程序共享使用，节省人力与时间
节省存储空间
子程序的复用避免了冗余的代码，减少了存储资源的占用
提高效率与质量
子程序设计使得程序简洁、清晰、易读，方便维护与修改，提高了程序设计的效率和质量。
实现数据交互
主程序通过传递参数给子程序，使得子程序能够加工数据并将结果返回给主程序。

## Slide 142
(2)子程序与主程序的关系
调用与返回
主程序调用子程序，子程序执行结束后，又返回到主程序调用处的下一条指令。

## Slide 143
(2)子程序与主程序的关系
子程序是独立的程序片段，可以用指令调用执行它。这样的独立程序片段称为子程序。
调用子程序的程序称为主程序。在执行完子程序后，返回到调用它的主程序中继续执行。

## Slide 144
(2)子程序与主程序的关系
调用的本质是什么？
转移到子程序的第一行指令处，开始执行子程序的指令
返回的本质是什么？
转移到主程序中，调用指令的下一行指令处，开始执行主程序的指令。
转移的本质是什么？
修改EIP的值。将跳转目的地址，送入到EIP中。
如何实现“调用-返回”，使其按照预定的路线前进？
借助堆栈，保存返回点的地址；利用出栈指令，实现子程序的返回。

## Slide 145
(3)子程序的定义
格式：
.type func_name, @function
func_name:
# 子程序体

## Slide 146
(3)子程序的定义
例：定义一个名为sort的子程序
# call.s
.type sort, @function
sort:
...
ret

## Slide 147
(4)子程序的调用和返回
a) 调用指令CALL
格式：CALL OPD
功能：返回点地址压栈，转移到目的地址执行。
按OPD的寻址方式，分为：
直接调用
间接调用

## Slide 148
a) 调用指令CALL
直接调用
OPD为标号，或地址值
例：
call sort ; sort为一个已定义的子程序
call 0x8048933 ; 子程序sort的入口地址为0x8048933，则此语句等价于“call sort”

## Slide 149
a) 调用指令CALL
间接调用
OPD为内存操作数。CALL指令以OPD的内容作为转移目的地址。
例：
movl $sort, var_1 ; var_1是数据段中定义的一个变量。将sort的地址传送到var_1中
call * var_1 ; *表示是间接调用。OPD是内存操作数。由于var_1的内容为sort的地址，所以调用执行sort子程序
movl $sort, var_1
mov $var_1, %eax ; 将变量var_1的地址传送到EAX中
call * (%eax) ; *表示是间接调用。OPD是内存操作数。由于(%eax)的内容是sort的地址，所以调用执行sort子程序

## Slide 150
b) 返回指令ret
格式：RET
功能：返回到调用指令的下一条指令处继续执行。
具体功能：出栈到EIP
格式：RET n
功能：出栈到EIP，并继续出栈n个字节。
注意：
CALL和RET不影响标志位。
对于RET n执行返回时，清除堆栈中栈顶的n个字节。

## Slide 151
(5)现场保护和现场恢复
调用子程序时，有可能破坏主程序中寄存器原来的内容，因此，必须保护、恢复现场。

## Slide 152
(5)现场保护和现场恢复
例：子程序f_1用到EAX、EBX寄存器的保护与恢复。
# protect.s
f_1:
  push %eax
  push %ebx
  … ; 子程序体
  pop %ebx
  pop %eax
  ret

## Slide 153
  注意：
  在f_1的子程序中，无论如何修改EAX、EBX，返回主程序后，EAX、EBX都会保持原有的值不变。
  按照堆栈“先进后出”的原则，保护-恢复现场时，寄存器出栈按寄存器进栈的逆序进行。
  可以使用PUSHAD和POPAD，保护-恢复所有寄存器。
  若使用寄存器EAX存放子程序的返回值，则不能对其进行保护和恢复。
(5)现场保护和现场恢复
  f_1:
  push %eax
  push %ebx
  … ; 子程序体
  pop %ebx
  pop %eax
  ret

## Slide 154
  主程序为子程序提供入口参数，子程序返回结果给主程序。
  a) 寄存器法
  利用寄存器传送入口、出口参数，适合于参数少的情况。
  该方法较简单，但参数个数受寄存器个数限制。
  b) 约定单元法
  入、出口参数在事先约定的存贮单元（全局变量）中。
  适合于参数多的情况。
(6)参数传递

## Slide 155
  c) 堆栈法
  利用堆栈传递参数。
  参数个数不受限制，并且适用于子程序嵌套调用的情况。
  在C语言等高级语言中，子程序调用均主要采用堆栈法传递参数。
  缺点是进出栈操作多，容易出错。
(6)参数传递

## Slide 156
  子程序：
  f_sub:
  mov %esp, %ebp
  mov 4(%ebp), %ebx
  mov 8(%ebp), %eax
  add %ebx, %eax
  ret
  例：将堆栈中的两元素相加
  入口参数为栈顶和次栈顶的两个元素。
  主程序：
  # param.s
  …
  pushl x
  pushl y
  call f_sub
  …
(6)参数传递

## Slide 157
  主程序传参及调用后，堆栈的示意图如下：
(6)参数传递

## Slide 158
  调用和返回
  现场保护和恢复
  参数传递
  局部变量
子程序中堆栈的使用

## Slide 159
  例：从键盘输入一个十进制数，然后把该数以十六进制形式显示在屏幕上。
  分析：
  用子程序DECIBIN实现从键盘上取十进制数并转换为二进制。
  用子程序BINIHEX把二进制数以十六进制数的形式在屏上显示。
  参数传递通过寄存器EAX。
(7)子程序举例

## Slide 160
  .section .data
  in_buf: .byte 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
  out_buf: .byte 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '\n'
  lf: .byte '\n'
  .section .text
  .global _start
  _start:
  call decibin
  call binihex
  mov $1, %eax
  mov $0, %ebx
  int $0x80
  .type decibin, @function
  decibin:
  mov $3, %eax
  mov $0, %ebx
(7)子程序举例
  mov $in_buf, %ecx
  mov $10, %edx
  int $0x80
  mov %eax, %ecx
  mov $0, %eax
  mov $0, %esi
  dec %ecx
  next_1:
  movzxb in_buf(%esi), %ebx
  sub $'0', %ebx
  cmp $9, %ebx
  jg err_1
  cmp $0, %ebx
  jl err_1
  mov $10, %edx
  mul %edx
  add %ebx, %eax
  inc %esi..

## Slide 161
  dec %ecx
  jnz next_1
  jmp exit_1
  err_1:
  mov $0, %eax
  exit_1:
  ret
  .type binihex, @function
  binihex:
  mov $8, %ecx
  mov $0, %edi
  next_2:
  rol $4, %eax
  mov %al, %dl
  and $0xf, %dl
  add $'0', %dl
  cmp $0x3a, %dl
(7)子程序举例
  jl label_2
  add $7, %dl
  label_2:
  mov %dl, out_buf(%edi)
  inc %edi
  dec %ecx
  jnz next_2
  mov $4, %eax
  mov $1, %ebx
  mov $out_buf, %ecx
  mov $9, %edx
  int $0x80
  ret

## Slide 162
若去掉 “pop %ecx”指令，程序会如何执行？
在子程序 f2t10 中增加EBX、ECX的保护和恢复。
下面的程序有何问题?
课堂作业
  .type f2t10, @function
  f2t10:
  push %ebx
  push %ecx
  mov $0, %ecx
  mov $10, %ebx
  ...
  ...
  pop %ebx
  pop %ecx
  ret