## Slide 2
一、计算机系统概述
谭志虎

## Slide 3: 本章主要内容
计算机发展历史
计算机系统组成
计算机系统层次结构
计算机系统性能评价

## Slide 4: 计算机发展简史
原始计算工具
  中国人的智慧之光
机械式计算机
  西方人的智慧
机电式计算机
电子计算机

## Slide 5: 最古老的计算工具
算筹春秋时期出现。纵式和横式表示自然数，可进行加减乘除、开方及其它的代数计算。
一纵十横，百立千僵 ，“运筹帷幄”。
可表示负数，红筹表示正数，黑筹表示负数。这种运算工具和运算方法，在当时世界上是独一无二的。
祖冲之用15年时间计算圆周率，精确到小数点后7位。

## Slide 6: 最古老的计算器
算盘被誉作中国“第五大发明”。
陕西歧山西周宫室遗址中出土了90粒青黄两色陶丸，青色20粒，黄色70粒，将算盘的发明时间提前到二千多年前的西周时期。
“价格低廉，绝无故障，节约能源，十年中无需任何保养”

## Slide 7: 1621年冈特计算尺
在发明计算机之前，计算尺是科学研究、工程设计和生产实践中使用最广泛、应用最便捷、最有价值的计算工具。
在三百余年的辉煌历史时间内，计算尺为人类进步、世界文明作出了无法估量的伟大贡献。

## Slide 8: 达芬奇机械式计算机
1500年达芬奇手稿关于机械式计算工具的描述
后人根据达芬奇手稿仿制的机械式计算机

## Slide 9: 1642年 PASCAL(1623) 加法机
法国数学家、物理学家和思想家
人类史上第一台机械式计算机，其原理对后续计算机产生了持久的影响。
齿轮传动完成运算。
Pascal: 人的某些思维过程与机械过程没有差别，因此可以用机械模拟人的思维。
1971年瑞典人沃斯发明PASCAL高级语言向其表示敬意

## Slide 10: Pascal 机械加法机 1642
史上第一台机械计算机
十进制运算
齿轮旋转完成加法
齿轮传动完成进位
6
5
4
3
2
1
0
9
8
7
+7
8
6
+5
4
3
2
1
9

## Slide 11: 莱布尼兹乘法机
1673年，德国数学家莱布尼兹发明乘法机，
步进轮可利用多次加法完成乘法
可以运行完整四则运算。
提出了“可以用机械代替人进行繁琐重复的计算工作”的伟大思想。

## Slide 12: 1805 Jacquard
编程序？？？

## Slide 13: 程序控制思想的萌芽
如何将人的思想传送给机器，让机器按人的意志自动执行。
1725年，法国纺织机械师B.Bouchon发明利用穿孔纸带控制印花的方法。
1805 J.Jacquard 发明采用穿孔卡片的自动提花机。
编程序＝编织花布

## Slide 14: 1821年Babbage差分机
1821年，英国数学家巴贝奇发明差分机，专门用于航海和天文计算。可处理3个5位数，计算精度达到6位小数。
“差分”是把函数表的复杂算式转化为差分运算，用简单的加法代替平方运算。
20岁的巴贝奇从自动提花编织机上获得了灵感，差分机设计闪烁出了程序控制的灵光──它能够按照设计者的旨意，自动处理不同函数。

## Slide 15: 差分机 Difference Engine
三个具有现代意义的装置
  保存数据的寄存器
    齿轮式装置
  乘法以累次加来实现
  控制操作顺序，数据选择，结果输出
最早采用寄存器来存储数据
早期程序设计思想的萌芽

## Slide 16: 第一个程序媛 Ada Augusta
ada描述了差分机如何进行编程，最早给出计算机程序设计的许多想法
讨论预言了通用计算机的作用，控制卡、数据卡、操作卡
提出存储位置或地址的想法
“循环”(looping)的概念
三角函数和级数相乘程序、贝努利函数程序

## Slide 17: 1940 Mechanical analog machines Lord Kelvin

## Slide 18: 飛鱼牌手摇计算机

## Slide 19: 赫尔曼·霍勒斯制表机 --- 机械到电的飞跃
赫尔曼·霍勒斯博士发明穿孔卡片，是电脑软件的雏形
1888年赫尔曼发明了制表机，它采用穿孔卡片进行数据处理，并用电气控制技术取代了纯机械装置。

## Slide 20: Punched card / tape
Punched cards accelerated the development of twentieth century commerce and industry.

## Slide 21: Punched card
2000 cards,
6.6 Kg
20 Kbytes

## Slide 22: 赫尔曼·霍勒斯制表机
1890年，美国人口普查全部采用了霍勒斯制表机。1900年美国人口普查由于采用了制表机，全部统计处理工作只用了1年零7个月时间。
霍勒斯于1896年创立了制表机公司，1911年并入CTR（计算制表记录）公司
1924年IBM成立

## Slide 23: 1904年弗莱明发明真空电子二极管
1904年，英国人弗莱明发明真空电子二极管
电子管的诞生，是人类电子文明的起点

## Slide 24: 1906年弗雷斯特发明真空电子三极管
1906年，美国人德弗雷斯特发明电子三极管。
在研究中发现，三极管可以通过级联使放大倍数大增。
这使得三极管的实用价值大大提高，从而促成了无线电通信技术的迅速发展。

## Slide 25: 1938年朱斯的Z系列计算机
1938年，德国科学家朱斯Z-1计算机
  第一台二进制计算机，第一台真空电子管计算机
先后研制出采用继电器的Z-2、3、4。
Z-3使用了2600个继电器，
1944年美军空袭柏林时炸毁。

## Slide 26: 1943年英国“巨人”计算机 Colossus
1943年英国科学家研制成功第一台“巨人”计算机，专门用于破译德军Enigma密码。
1500个电子管，5个处理器并行工作，每个处理器每秒处理5000个字母。
二战期间共有10台“巨人”在英军服役，平均每小时破译11份德军情报
电影《模仿游戏》

## Slide 27: 艾肯的MARK—I
1944年，美国科学家艾肯在IBM的支持下，研制成功机电式计算机MARK-I。
最早的通用型自动机电式计算机之一，取消了齿轮传动装置，以穿孔纸带传送指令。
外壳用钢和玻璃制成，长15米，高2.4米，重31.5吨，15万个元件和800公里电线
每分钟进行200次运算。

## Slide 28: 阿塔纳索夫ABC计算机
1939年，阿塔纳索夫设计并试制数字电子计算机的样机“ABC机”。其设计方案启发了ENIAC开发小组的莫克利，并直接影响到ENIAC的诞生。
1972年美国法院判决ENIAC的专利权无效，阿塔纳索夫拥有作为第一个电子计算机方案提出者的优先权。
阿塔纳索夫三原则
  采用二进制进行运算；
  采用电子技术来实现控制和运算；
  采用把计算功能和存储功能相分离的结构。

## Slide 29: 世界上第一台电子数字计算机
ENIAC(Electronic Numerical Integrator And Computer)，美国宾夕法尼亚大学1946年研制成功。
18000多个电子管，1500多个继电器，耗电150千瓦，重30吨，占地150平方米，运算速度5000次/秒左右。
性能低，耗费巨大，但却是科学史上的一次划时代的创新，奠定了电子计算机的基础，宣告人类进入电子计算机时代。
开发团队“莫尔小组”由四位科学家和工程师埃克特、莫克利、戈尔斯坦、博克斯组成，总工埃克特当时年仅24岁。

## Slide 30: ENIAC

## Slide 31: Vacuum tube in ENIAC

## Slide 32: Input Pannel (42)

## Slide 33: ENIAC Programming

## Slide 34: Debug (线路检查)

## Slide 35: ENIAC的问题
十进制计算机
  每一位数由一圈共10个真空管表示
通过开关和插拔电缆进行手动编程
  输入程序和数据可能需要半天时间
能否将程序和数据存在存储器中？
EVDVAC
  (Electronic Discrete Variable Automatic Computer)

## Slide 36: 现代电子计算机之父
1944~1945年间，美籍匈牙利科学家冯·诺伊曼在第一台现代计算机ENIAC尚未问世时注意到其弱点，并提出一个新机型EDVAC的设计方案，提到了两个设想：
采用二进制和“存储程序”，现代计算机最主要思想，
“现代电子计算机之父”，冯·诺伊曼机体系延续至今。
20世纪最重要的数学家之一，因其在现代计算机、博弈论等领域的重大贡献成为美国科学院院士。

## Slide 37: 现代计算机理论基础
布尔代数
计算机三原则
图林机
维纳现代计算机五大原则
计算机开关电路
冯诺依曼计算机原理

## Slide 38: 图林机
1936年，24岁的英国数学家图林发表著名论文《论可计算数及其在密码问题的应用》，提出了“理想计算机” “图林机”
图林通过数学证明得出理论上存在“通用图林机”，这为可计算性的概念提供了严格的数学定义，图林机成为现代通用数字计算机的数学模型，它证明通用数字计算机是可以制造出来的
现代通用数字计算机的数学模型
1940年著名论文《计算机能思考吗？》，对人工智能进行了探索，并设计了著名的“图林测验”。
1954年图林英年早逝，年仅42岁。

## Slide 39: Turing Machine, 1936
An abstract model of a computing machine
  - a finite state machine
  - a read/write head
  - an infinite scannable tape of symbols (e.g., 0s and 1s)
Any conceivable algorithm can be reduced to a Turing machine
A universal machine: can emulate any conceivable computing mechanism

## Slide 40: 1946-1959 第一代电子管计算机时代
UNIVAC 埃克特和莫克利
  第一个进行批量生产的计算机
  1951年，电脑开始走出实验室服务于社会与公众
  1952年，UNIVAC因准确地预测美国总统大选结果
EDVAC 冯诺依曼
  1950问世的第一台并行计算机EDVAC
  首次实现了冯·诺依曼的两个重要设想：存储程序和采用二进制
IBM 701
  1952年IBM 701在商战中击败UNIVAC
  使IBM实现了全面的转型，奠定IBM产业霸主地位
  负责人杰里尔.哈达德 纳撒尼尔.罗切斯特 IEEE先驱奖

## Slide 41: 存储器的出现
1951年，中国移民王安发明了磁芯存储器，IBM于1956年购买了这项技术专利。

## Slide 42: 高级语言的出现
1955年，IBM公司的巴克斯研制成功第一个高级程序语言FORTRAN，它被广泛用于科学计算。

## Slide 43: 1959-1964 晶体管造就第二代计算机
1947年，贝尔实验室肖克莱、巴丁、布拉顿发明点触型晶体管；1950年又发明了面结型晶体管。
晶体管体积小、重量轻、寿命长、发热少、功耗低，电子线路结构大大改观，运算速度大幅提高。
肖克莱（左）、巴丁（中）、布拉顿（右）于1956年共同获得诺贝尔物理学奖。

## Slide 44: 1959-1964 晶体管造就第二代计算机
1954年美国贝尔实验室于研制成功第一台使用晶体管的第二代计算机TRADIC。相比采用定点运算的第一代计算机，第二代计算机普遍增加了浮点运算，计算能力实现了一次飞跃。
IBM1958年制成的1401及后续的1410/1440系列计算机，是第二代计算机中的代表
二代计算机除了用于科学计算，还逐渐被工商企业用来进行商务处理
高级语言FORTRAN和COBOL因此也得到了广泛应用。
TRADIC
IBM 1401

## Slide 45: 1964-1970 第三代计算机
1958年，美国物理学家基尔比和诺伊斯同时发明集成电路。
集成电路的出现使得计算机脱胎换骨
2000 Nobel Prize

## Slide 46: 世纪豪赌 IBM S/360
S/360极强的通用性适用于各方面的用户，它具有360度”全方位的特点，因此得名。
IBM投入了50亿美元的研发费用，远远过制造原子弹的“曼哈顿计划”的20亿美元。
Robort Evans
Gene Myron Amdahl
F.P.Brooks,Jr.
Erich Bloch
Gerrit Anne Blaauw

## Slide 47: 霍夫和Intel 4004
1971年1月，Intel公司的霍夫研制成功世界上第一块4位微处理器芯片Intel 4004，标志着第一代微处理器问世，微处理器和微机时代从此开始。
1971年11月，Intel推出MCS-4微型计算机系统其包括4001 ROM芯片、4002 RAM芯片、4003移位寄存器芯片和4004微处理器。

## Slide 48: Intel 4004
2300个晶体管，性能远超当年的ENIAC，售价200美元。

## Slide 49: 第一台微型计算机：Altair 8800
1975年4月，MITS发布第一个通用型Altair 8800，售价375美元，带有1KB存储器。这是世界上第一台微型计算机。
Altair定位在青年电脑迷市场
Paul Allen和Bill Gates在三周内为Altair开发出BASIC语言，MITS成为两个未来富翁的第一个客户 。
http://oldcomputers.net/

## Slide 50: Apple
1976年3月，Steve Wozniak和Steve Jobs开发出微型计算机Apple I，愚人节这天，两个Steve成立了Apple计算机公司。
Apple II是第一个带有彩色图形的个人计算机，售价为1300美元。Apple II及其系列改进机型风靡一时，使Apple成为微型机时代最成功的计算机公司。

## Slide 51: 1981-PC元年
1980年7月，“跳棋计划”的13人小组秘密来到佛罗里达州波克罗顿镇的IBM研究发展中心，次年8月12日，IBM PC诞生。
IBM将其命名为Personal Computer
CPU为主频4.77MHz的Intel 8088
OS：Microsoft MS-DOS

## Slide 52: 计算机发展历程
 | 第一代 | 第二代 | 第三代 | 第四代
年代 | 1946~ | 1958~ | 1965~ | 1971~
基础器件 | 电子管 | 晶体管 | 集成电路 | 超大规模集成电路
运算速度 | 几千~几万次/s | 几万~几万次/s | 几十万~几百万次/s | MIPS->GIPS->TIPS
存储器 | 水银延迟线 磁鼓、纸带、卡片 | 磁芯 磁盘、磁带 | 半导体 磁盘 | 半导体 磁盘
特征 | 机器语言 汇编语言 | 算法语言 FORTRAN、ALGOL-60、COBOL 操作系统 | 软件技术、 外设发展迅速 小型计算机 | 微型计算机 多机处理/网络化
应用范围 | 科学计算 | 科学计算、数据处理 |  | 
速度越来越快、 体积越来越小、 成本越来越低、 功耗越来越低

## Slide 53: 1965年 Moore’s Law

## Slide 54: 计算设备体积随着半导体工业发展呈指数式缩小

## Slide 55: 我国计算机技术的发展
1953年开始，1958年研究出第一台计算机103型通用计算机。
50年来相继研究出了第二代，第三代计算机。
80年代研究出了每秒１亿次的巨型机，银河I,II,其他如曙光天演
1985年6月，中国第一台自行研制的微机长城0520研制成功
  广告词：“一台我们自己制造的能够处理中文的电脑”。
高性能计算，并行计算上已紧跟国际先进水平，但计算机的核心部件CPU技术还远远落后。
中科院研究开发的龙芯／GODSON

## Slide 56: 国产芯片现状
龙芯、飞腾、申威、兆芯、海光
海思、展讯，松果

## Slide 57: 指令集分类
MIPS阵营
  龙芯
X86阵营
  兆芯（VIA），海光（AMD）
  自主指令
  申威 (Alpha指令集扩展)
  ARM阵营
  飞腾，海思，展讯，松果
RISC-V阵营
  阿里-平头哥
  主频，微结构上还存在较大性能差异

## Slide 58: 本章主要内容
计算机发展应用
计算机系统组成
计算机系统层次结构
计算机系统性能评价

## Slide 59: 计算机硬件系统
计算机硬件：一切构成计算机的物理实体
计算机的基础理论大部分已经有60年
但是计算机的关键部件没有大的改变
  input (mouse, keyboard)
  output (display, printer)
  memory (disk drives, DRAM, SRAM, CD)
  Network
技术革新迅速
  vacuum tube -> transistor -> IC -> VLSI
  doubling every 1.5 years:
    memory capacity
    processor speed

## Slide 60: 冯诺依曼思想
存储程序：将程序存放在计算机的存储器中；
程序控制： 按指令地址访问存储器并取出指令，经译码依次产生指令执行所需的控制信号，实现对计算的控制，完成指令的功能。
（指令系统、控制器设计等）
（存储系统构建与快速访问 ）

## Slide 61: 冯诺依曼思想
存储程序、程序控制、计算机五大功能部件
运算器完成算术运算，逻辑运算
控制器控制指令的执行，根据指令功能给出实现指令功能所需的控制信号
主存储器存放程序及数据
输入设备、输出设备
总线（地址总线，数据总线，控制总线）
外围设备
HOST
存储器
输入设备
输出设备
CPU
运算器
控制器
BUS

## Slide 62: 硬件：对数字操作的机器系统
数字硬件：
对数字进行处理、传输、和存储的硬件
转换硬件：
将各种形式的信息转换为数字信息，或者将数字信息转换为各种形式的硬件（图像、声音、文字输入输出设备，目前重要的设备是显示器）

## Slide 63: 计算机软件系统
计算机硬件是载体，软件是灵魂。
  互相依存：计算机系统必须配备完善的软件系统，软件应充分发挥硬件的功能
  逻辑等效性：某些功能既可由硬件实现，也可由软件来实现
  协同发展：软件随硬件技术的迅速发展而发展，而软件的不断发展善又促进硬件更新
软件：一切程序的集合，可运行的思想和内容的数字化
  变现形式：程序和数据
  系统软件、应用软件
固件（Firmware）
  具有软件功能，具有硬件形态的部件

## Slide 64: 本章主要内容
计算机发展应用
计算机系统组成
计算机系统层次结构
计算机系统性能评价

## Slide 65: 计算机的层次结构
不同用户处在不同层次
不同层次具有不同属性
不同层次使用不同工具
不同层次代码效率不同
高级语言 (C)
指令集架构层 ( MIPS)
微代码层
Compiler(翻译)
Assembler(汇编)
硬件逻辑层
应用程序
0000 1001 1100 0110 1010 1111 0101 1000
1010 1111 0101 1000 0000 1001 1100 0110
1100 0110 1010 1111 0101 1000 0000 1001
0101 1000 0000 1001 1100 0110 1010 1111
lw $t0, 0($2)
lw $t1, 4($2)
sw $t1, 0($2)
sw $t0, 4($2)
temp = v[k];
v[k] = v[k+1];
v[k+1] = temp;
使用布尔代数和真值表
(解释)
操作系统
汇编语言 (MIPS)
Software
Hardware
Regwirte=1,Branch=Jump=0
RegDst=0
Aluop=00110
……

## Slide 66: 本章主要内容
计算机发展应用
计算机系统组成
计算机系统层次结构
计算机系统性能评价

## Slide 67: 计算机系统的性能评价
非时间指标
  机器字长
  总线宽度
  主存容量、存储带宽
  CPU内核数
时间指标
  主频、周期、外频、倍频
  CPI、IPC
  MIPS、MFLOPS
  CPU执行时间
Notes: 购买计算机考虑什么？ 学生电脑应用，编译OS内核，vivado，游戏。。。。教师电脑。。。。。什么最重要？？？

## Slide 68: CPU时间（时间指标）
频率，时钟周期，外频，倍频
CPI (Clock cycles Per Instruction)
  ADD MOV DIV MUL 定点/浮点指令
IPC (Instructions Per Clock cycle)
  强调并行
MIPS / MFLOPS
CPU时间

## Slide 69: CPI (Clock cycles Per Instruction)
执行一条指令 (平均) 需要的时钟周期数
  单条指令CPI
  一段程序中所有指令的CPI
  指令系统CPI
CPI = 一段程序中所有指令的时钟周期数之和 / 指令条数 //统计
= 程序中各类指令的CPI  程序中该类指令的比例 //加权

## Slide 70: ADD---Intel 80386手册

## Slide 71: MUL、DIV---Intel 80386手册

## Slide 72: MIPS (Million Instructions Per Second)
表示每秒钟执行指令的条数 (以百万条为单位)
MIPS
10
6
=

指令条数
执行时间
(所有指令CPU时钟周期数之和 / f )
=
指令条数

10
6
f
CPI
=

10
6
=
IPC * f

## Slide 73: MFLOPS (Million Floating-Point Operations Per Second)
计算机每秒钟执行浮点操作的次数
MIPS：单位时间内执行的指令条数
MFLOPS = 程序中的浮点运算次数 / (执行时间  106 ）
MFLOPS (Mega) = 106 FLOPS GFLOPS (Giga) = 109 FLOPS
TFLOPS (Tera) = 1012 FLOPS PFLOPS (Peta) = 1015 FLOPS
EFLOPS (Exa) = 1018 FLOPS
Notes: 编译器编译os内核需要用到浮点指令吗，你写的程序经常使用浮点数吗？ 操作系统运行需要浮点指令吗？

## Slide 74: CPU执行时间
执行一段程序所需的时间
( CPU时间 + I/O时间 + 存储访问时间 + 各类排队时延等)
CPU时间 = 程序中所有指令的时钟周期数之和  T
=程序中所有指令的时钟周期数之和 / f
CPU 时间 = CPI  指令条数 IC  时钟周期
CPU 时间 =指令条数IC / (MIPS * 106)

## Slide 75: 例子
例1 假设一台计算机主频为1GHZ，在其上运行由2105条指令组成的目标代码，程序主要由4类指令组成，他们所占的比例和各自的CPI如下表所示，求程序的CPI和MIPS，求程序执行时间？
指令类型 | CPI | 指令混合比例
算术和逻辑 | 1 | 60%
Load/Store | 2 | 18%
转移 | 4 | 12%
Cache缺失访存 | 8 | 10%
解： CPU时间 = 2 105  CPI / f = (2 105  2.24 / 10 9 ) = 4.48  10-4 (秒)
CPU时间 = IC/MIPS*106 = 2 105 / 446.44*106 = 4.48  10-4 (秒)
CPI = 2.24
MIPS = 446.4

## Slide 76: 时间指标的应用思考
计算机性能指标是确定的吗？
如何合理利用时间指标评测计算机性能？
f、 CPI、MIPS、CPU时间在评价计算机性能方面的特点和不足?
如何科学合理测试计算机系统的综合性能?有哪些常用测试工具?测试结果能否真实反映计算机的实际性能?

## Slide 77: 关键时间指标
实际上频率和IPC真正决定CPU性能
CPU性能=IPC × 频率f (MHz时钟速度)
  由英特尔提出并被业界广泛认可
主频为800MHz的安腾处理器 & 1800MHz的奔腾4处理器
  企业服务器与台式机CPU

## Slide 78: 时间指标的应用思考
计算机性能指标是确定的吗？
硬件或软件指标 | 如何影响 | 影响什么
算法 | 影响指令数量和指令类型 | CPI、MIPS、CPU时间
编程语言 | 影响指令数量和指令类型 | CPI、MIPS、CPU时间
编译程序 | 影响指令数量和指令类型 | CPI、MIPS、CPU时间
指令集体系结构 | 全面影响 | f /T CPI MIPS CPU时间

## Slide 79: 计算机性能测试
性能测试原理
  计算机中配置了大量传感器和状态寄存器
  通过读取相应寄存器的值得到系统运行的状况
  通过实际运行测试关键指标获取性能数据
性能测试工具分类
  CPU测试工具
  显卡测试工具
  磁盘测试工具
  内存测试工具
Notes: 深入理解计算机中存储山的概念

## Slide 80: 计算机性能测试 Benchmark
用基准程序来评测计算机的性能
  专门用来进行性能评价的一组程序,运行实际负载来反映性能
  最好的基准程序是用户实际使用的程序或典型的简单程序
基准程序的缺陷
  基准程序性能与某段短代码密切相关时，会被利用以得到不当的性能评测结果，硬件系统设计人员或编译器开发者针对这些代码片段进行特殊的优化，使得执行这段代码的速度非常快
    Intel Pentium处理器运行SPECint时用了公司内部使用的特殊编译器，使其性能极高
    矩阵乘法程序SPECmatrix300有99%的时间运行在一行语句上，有些厂商用特殊编译器优化该语句，使性能达VAX11/780的729.8倍！
Notes: 不服跑个分，安安兔的例子

## Slide 81: 性能测试程序
计算机综合测试程序
  SPEC
定点运算性能测试
  Dhrystone 测试编译器和CPU定线运算性能 C语言编写
浮点运算性能测试
  LinPack 求解密集线性代数方程组程序包
  Whetstone 浮点+定点 Fortran编写
数据库性能测试
  TPC TPC不给出基准程序的代码，而只给出基准程序的标准规范
  测试者可以根据规范，最优地构造出自己的测试系统(测试平台和测试程序)
并行运算测试 NPB

## Slide 82: 太湖之光----全球超级计算机500强之首
国际超级计算机TOP500组织是发布全球已安装的超级计算机性能排名的权威机构，以系统的实测速度(Linpack测试值)为基准进行排名，每年发布两次。https://www.top500.org/
2014年11月，中国国防科技大学研制的“天河二号”超级计算机，以每秒33.86千万亿次的浮点运算速度获得四连冠。
2015年7月，天河二号连续5次位居世界超算500强榜首。
2016-2018 Sunway TaihuLight - （太湖之光）
2018-2019 美国能源部橡树岭国家实验 Summit（顶点）

## Slide 83: 神威太湖之光三连冠

## Slide 84: 神威太湖之光三连冠

## Slide 85: IBM Summit

## Slide 86
Notes: Wintel联盟双寡头，中兴事件，华为事件，google，arm断供，国家战略，吾辈仍需共同努力

## Slide 87: Thanks